# 31             12                14           544

# Об утверждении муниципальной программы

# «Комплексного развития системы коммунальной

# инфраструктуры Щигровского района Курской области

# на 2015-2024гг.»

В соответствии с  Федеральным Законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г.№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация Щигровского района Курской области

Постановляет:

# 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Щигровского района Курской области на 2015-2024гг.»

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Щигровского района  Курской области Ю.В.Летошникова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Щигровского района Курской области                        Ю.И.Астахов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Щигровского района Курской области

от 31.12.2014 г. № 544

Муниципальная программа Щигровского района Курской области

# «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Щигровского района Курской области на 2015-2024гг.»

# Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Щигровского района Курской области

# на 2015-2024гг.»

Раздел 1. Паспорт

| Наименование программы | «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Щигровского района Курской области на 2015-2024гг.» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Щигровского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Щигровского района Курской области |
| Цель Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального района «Щигровский район» Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального района «Щигровский район» Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального район «Щигровский район»Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015- 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 70062 тыс.рублей Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального район

Щигровский район расположен в северо-восточной части области. Он граничит с Тимским, Черемисиновским, Солнцевским и  Курским районами. Территория района – 1,23 тыс.кв.км или 4,3% территории области.

Поверхность района – равнинная, местами холмистая, изрезанная оврагами и балками.

В районе протекают реки: Тускарь, протяженностью по территории района 27км, Рать - 31 км, Щигор -15 км, Косоржа - 20 км, Красная и Теребуж по 20 км.

На территории района преобладающие почвы черноземные – 80,7%, почвы балок занимают 6,5 %, серые лесные -3,2%, пойменные – 3,4 %, почвы водоразделов - 3,3 %. По механическому составу наибольшее распространение получили тяжелосуглинистые почвы – 99,9 %. Содержание гумуса колеблется от 0,8 до 8 %.

Климат умеренный. Средняя годовая температура +4,9°C, минимальная – минус 37°C, максимальная + 40°C. Среднегодовое количество осадков – 582 мм, максимальное в июле – 76 мм.

Повторяемость направления ветра (средняя многолетняя роза ветров): юго-западное – 18%, западное -14%, восточное, юго-восточное, южное, северо-западное по 12%, северо-восточное – 11% и северное – 9%, штиль -6%.

По характеру растительности район входит в лесостепную зону. Площадь, занятая лесом составляет 5,15 тыс.га. Древесная растительность в основном лиственная, с преобладанием дуба, частично береза, клен, осина, ясень.

Полезные ископаемые – фосфориты, мел и глина. Добыча фосфоритов велась до 70-х годов. Имеются месторождения строительного песка. Район входит в зону Курской магнитной аномалии.

Большую часть земель района составляют земли сельскохозяйственного назначения – 89%, земли сельских населенных пунктов – 6,4%

Прогноз численности населения

Таблица 1

| Наименование показателей | Щигровский район |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Население, тыс. человек по МО | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального района «Щигровский район» составляют индивидуальные и многоквартирные дома. Общая площадь жилищного фонда муниципального района согласно статистическим данным составляет 340,5  тыс. кв. метров, в том числе:

-	многоквартирные жилые дома – 61,9тыс. кв.м ( 18 %);

-	индивидуальные жилые дома  - 278,6 тыс. кв.м ( 82 %).

Обеспеченность жильем составляет 27,1 кв. м  в расчете на одного сельского жителя. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 90%, природным газом -98 %. По состоянию на 01.01.2015 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального района «Щигровский район» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован. Объекты социальной сферы расположенные на территории муниципального района, находятся в районной и областной собственности.

Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилищного фонда

МО «Щигровский район» на 01.01.2015 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами % | Наличие приборов учета (ед) | Удельн. потребление коммун. услуг в год | Годовое потребление коммунальных услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | сетевой газ | Электроэнергия | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВт) | Газ (.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Щигровский район | 5776 | 11500 | 340500 | 90 | 98 | 100 | 2605 | 5776 | 3519 | 60 | 600 | 1160 | 690000 | 6900000 | 9338000 |
|  | Итого | 5776 | 11500 | 340500 | 90 | 98 | 100 | 2605 | 5776 | 3519 | 60 | 600 | 1160 | 690000 | 6900000 | 9338000 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, находящиеся на территории

муниципального района «Щигровский район» на 01.01.2015 года

Таблица 2

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы | Детские дошкольные учреждения | ФАПы и офисы врача общей практики | Культурно-досуговые учреждения | Плоскостные спортивные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Б.Змеинский сельсовет | 1 | 120 | уд |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 75 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Вишневский сельсовет | 1 | 100 | уд |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 45 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | В.Ольховатский сельсовет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 70 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Вязовский сельсовет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 50 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Знаменский сельсовет | 1 | 250 | уд |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 170 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Защитенский сельсовет | 1 | 380 | уд |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 150 | удов |  | 1 | 450 | хор |  |
| 7 | Касиновский сельсовет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 50 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Косоржанский сельсовет | 1 | 240 | уд |  | 1 | 25 | уд |  | 1 |  | уд | 1 | 116 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Кривцовский сельсовет | 1 | 192 | уд |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 160 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Крутовский сельсовет | 1 | 120 | уд |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 60 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Мелехинский сельсовет | 1 | 162 | уд |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 80 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Никольский сельсовет | 1 | 100 | уд |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 80 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Охочевский сельсовет | 3 | 584 | уд |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | уд | 3 | 245 | удов |  | 1 | 450 | хор |  |
| 14 | Озерский сельсовет | 1 | 126 | уд |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 80 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Пригородненский сельсовет | 1 | 279 | уд |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 40 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Теребужский сельсовет | 1 | 190 | уд |  | 1 | 25 | уд |  | 1 |  | уд | 1 | 80 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Титовский сельсовет | 1 | 320 | уд |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 250 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Т.Краснянский сельсовет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | уд | 1 | 80 | удов |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 16 | 3163 |  |  | 2 | 50 |  |  | 19 |  |  | 20 | 1881 |  |  | 2 | 900 |  |  |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального района.

3.1. Строительство объектов на период с 2015 по 2024 годы:

Газификация Щигровского района на 2015 год

-«Газоснабжение д.Колодезки Озерского сельсовета Щигровского района Курской области» - сметная стоимость объекта 4100,57 тыс.руб., протяженность газопровода - 4,064км.

-«Газоснабжение п.Плота Титовского сельсовета Щигровского района Курской области» - сметная стоимость объекта 1576,54 тыс.руб., протяженность газопровода - 1,0965 км.

Водоснабжение Щигровского района на 2015 год

«Реконструкция сетей водоснабжения сл.Пригородняя Щигровского района Курской области (1-я очередь строительства) - сметная стоимость объекта 12668,42 тыс.руб., протяженность водопровода - 5,188 км.

«Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения п.Зелёная Роща Охочевского сельсовета Щигровского района Курской области» сметная стоимость объекта 2014,51тыс.руб.

на 2016-2024 годы

-«Газоснабжение высокого и низкого давления к жилым домам д.Крутое (3-я оч.стр-ва), п.Калинина Крутовского сельсовета Щигровского района Курской области» - сметная стоимость объекта 3928,32 тыс.руб. протяженность газопровода - 5,544 км, планируется газифицировать 16 домовладений;

-«Газопровод низкого давления к жилым домам в д.Пушкарка Мелехинского сельсовета Щигровского района Курской области» - сметная стоимость объекта 1246,22 тыс.руб. протяженность газопровода - 1,351км, планируется газифицировать 8 домовладений;

-«Газопровод среднего и низкого давления к жилым домам д.Нижнекрасное, д.Струковка Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области сметная стоимость объекта 5845,96 тыс.руб. протяженность газопровода – 5,365 км, планируется газифицировать 5 домовладений;

-«Газопровод низкого давления к жилым домам в д. 1-е Есенки Титовского сельсовета Щигровского района Курской области» - сметная стоимость объекта 1380,29 тыс.руб. протяженность газопровода -2,187км, планируется газифицировать 8 домовладений;

-«Реконструкция сетей водопровода в п.Плодовый, д.Матвеевка Озерского сельсовета Щигровского	района Курской	 области» сметной стоимостью 6724,93 тыс.руб. протяженностью - 2,6 км.

-«Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения п. JI.Толстого Охочевского сельсовета Щигровского района Курской области» - планируется разработка проектно-сметной документации в 2015 году.

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения муниципального района «Щигровский район» в 2015-2024 годах

3.2.1. Текущее состояние системы электроснабжения муниципального района «Щигровский район».

Потребители муниципального района «Щигровский район» Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго». Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального района, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

По состоянию на конец 2014 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2013 год   - 0,35 кВт/чел;

2014 – 2015 годы   - 0,40 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   - 0.50 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   - 0,55 кВт/чел.

2022 – 2024 годы   - 0,60 кВт/чел.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

3.2.2 Перспективы развития схемы электроснабжения муниципального района «Щигровский район» в период 2015 -2024 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального района. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального района построить 1,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 1,5 км воздушных линий уличного освещения. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением. Реконструкция действующих на территории муниципального района объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

### Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы электроснабжения

### муниципальный район «Щигровский район»

| № п/п | Наименование подстанции | U ном, кВ | Год ввода в эксплуатацию | % износа ПС (по амортизации) | Мощн. колич. тр–ров, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПС 110 кВ |
| --- |
| 1 | Щигры | 110/ 35/10 | 1968 | 10,8 | 2 х 25,0 | 10,8 | 21,6 |
| 2 | Фосфоритная | 110/ 35/10 | 1958 | 58,3 | 2 х 25,0 | 4,2 | 8,4 |
| 3 | Басово | 110/ 35/10 | 1962 | 57,0 | 5,6 + 10,0 | 2,5 | 16,3 |
| ПС 35 кВ |
| 1 | Н. Владимировка | 35/10 | 1989 | 68,3 | 1 х 2,5 | 0,1 | 4,5 |
| 2 | Комбикормовый завод | 35/10 | 1976 | 79,4 | 2 х 6,3 | 2,3 | 18,5 |
| 3 | Шаталовка | 35/10 | 1991 | 50,0 | 2,5 + 4,0 | 0,2 | 3,4 |
| 4 | Охочевка | 35/10 | 1988 | 68,9 | 4,0 + 6,3 | 1,1 | 10,9 |
| 5 | Чижовка | 35/10 | 1979 | 100,0 | 1 х 1,6 | 0,2 | 14,0 |
| 6 | Алексеевка | 35/10 | 1986 | 100,0 | 1 х 2,5 | 0,3 | 12,6 |
| 7 | Вязовое | 35/10 | 1979 | 19,2 | 1 х 2,5 | 0,4 | 14,4 |
| 8 | Б. Змеинец | 35/10 | 1987 | 92,0 | 1 х 1,6 | 0,3 | 9,9 |
| 9 | Защитное | 35/10 | 1985 | 95,9 | 1 х 1,6 | 0,2 | 14,0 |
| 10 | Н.Теребуж | 35/10 | 1967 | 100 | 1 х 2,5 | 0,2 | 8,0 |

| № п/п | Наименование ВЛ | Год ввода в эксплуатацию | Марка сечение провода мм2 | Протяженность ВЛ, км | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По трассе | Двух цепного участка |  |

| ВЛ-35 кВ |
| --- |
| 1 | Щигры-Охочевка | 1974,79 | АС-95, 70 | 12,8 | 12,8 | 72,5 |
| 2 | Щигры-Н.Владимировка | 1987 | АС-70 | 1,5 |  | 33,3 |
| 3 | Щигры-Геомаш | 1993 | АС-70 | 1,2 |  | 30,0 |
| 4 | Фосфоритная-Вязовое | 1966 | АС-70 | 6,5 |  | 83,3 |
| 5 | Вязовое-Стаканово | 1966 | АС-70 | 13,0 | 0,5 | 80,8 |
| 6 | Стаканово-Б.Змеинец | 1987 | АС-70 | 13,6 |  | 46,2 |
| 7 | Фосфоритная-Комбикормовая | 1987 | АС-70, 120 | 5,7 |  | 36,4 |
| 8 | Н.Владимировка-Комбикормовая | 1987 | АС-150, 70 | 3,5 |  | 42,9 |
| 9 | Охочевка-Алексеевка | 1967, 71 | АС-95, 70, 50 | 27,0 |  | 79,2 |
| 10 | Алексеевка-Н.Теребуж | 1967, 89 | АС-95, 70 | 12,1 | 2,7 | 79,3 |
| 11 | Н.Теребуж-Казанка | 1973 | АС-95 | 11,9 |  | 73,9 |
| 12 | Басово-Защитное | 1969, 86 | АС-70 | 7,6 |  | 73,3 |
| 13 | Защитное-Афанасьевка | 1969, 86 | АС-70 | 17,6 | 0,2 | 76,5 |
| ВЛ-110 кВ |
| 1 | Фосфоритная-Черемисиново | 1966 | АС-150 | 20,3 |  | 80,4 |
| 2 | Фосфоритная-Тим | 1970 | АС-95 | 31,5 | 0,2 | 75,9 |
| 3 | Басово-Фосфоритная | 1982 | АС-95 | 30,1 | 5,9 | 44 |
| 4 | Фосфоритная-Садовая 1 | 1968 | АС-150 | 33,2 | 4,2 | 36,1 |
| 5 | Фосфоритная-Садовая 2 | 1968,83 | АС-150 | 4,2 |  | 40,5 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения

## муниципального района «Щигровский район» 2015 – 2024 годы (в ценах 2014 года)

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов | ВЛ-0,4 кВ – 1,5 км | 1,5 | 2015-24 | Обеспечение электроэнергией домов | Средства инвестора-застройщика и бюджетные средства |
|  |  | Уличное освещение-1,5 км | 0,75 | 2015-24 |  |  |
| 2 | Выборочная реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Уличное освещение-3 км | 1,5 | 2015-24 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства инвестора-застройщика и бюджетные средства |
|  | Итого |  | 3,75 |  |  |  |

3.3. Прогноз развития схемы газоснабжения в муниципальном районе «Щигровский район»

3.3.1.  Текущее состояние системы газоснабжения

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 98%.

Строительство сетей газоснабжения в населенных пунктах осуществлялось в 2001-2014 годах.

3.3.2  Перспективы развития схемы газоснабжения в муниципальном районе «Щигровский район» на период 2015-2024 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального район планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу в период 2015-2024 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах расположенных на территории муниципальных образований муниципального района в период 2015-2024 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению в общей сложности около 100 домовладений существующего индивидуального жилья. Для осуществления данной задачи в период 2015-2024 годов планируется построить более 19 км  распределительных газопроводов.

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2015г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) | Распределительные газопроводы (км) | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Прим. | Кол-во | Год ввода | Прим. | Кол-во (ед) | Прим. | Кол-во (ед) | Прим. |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 1 | Б.Змеинский сельсовет | 9,152 | 2005-2011 |  | 17,777 | 2005-2011 |  | 83 |  | 4 |  |
| 2 | Вишневский сельсовет | 8,495 | 1991-2007 |  | 24,004 | 1991-2007 |  | 224 |  | 2 |  |
| 3 | В.Ольховатский сельсовет | 12,992 | 2002-2010 |  | 24,353 | 2002-2010 |  | 95 |  | 3 |  |
| 4 | Вязовский сельсовет | 3,017 | 2012-2012 |  | 4,256 | 2012-2012 |  | 14 |  | 0 |  |
| 5 | Знаменский сельсовет | 12,979 | 1993-2011 |  | 25,624 | 1993-2011 |  | 121 |  | 6 |  |
| 6 | Защитенский сельсовет | 17,126 | 2003-2013 |  | 35,693 | 2003-2013 |  | 194 |  | 8 |  |
| 7 | Касиновский сельсовет | 10,806 | 2008-2013 |  | 19,431 | 2008-2013 |  | 52 |  | 0 |  |
| 8 | Косоржанский сельсовет | 13,931 | 2009-2009 |  | 33,715 | 2009-2011 |  | 168 |  | 5 |  |
| 9 | Кривцовский сельсовет | 18,073 | 1992-2011 |  | 27,487 | 1992-2010 |  | 101 |  | 3 |  |
| 10 | Крутовский сельсовет | 5,419 | 1991-2010 |  | 27,053 | 1991-2010 |  | 136 |  | 5 |  |
| 11 | Мелехинский сельсовет | 12,622 | 2007-2011 |  | 29,339 | 2007-2011 |  | 100 |  | 10 |  |
| 12 | Никольский сельсовет | 10,013 | 2002-2014 |  | 24,970 | 2002-2014 |  | 115 |  | 5 |  |
| 13 | Охочевский сельсовет | 33,010 | 1991-2013 |  | 109,472 | 1991-2013 |  | 974 |  | 16 |  |
| 14 | Озерский сельсовет | 12,382 | 1992-2005 |  | 25,564 | 1992-2005 |  | 139 |  | 5 |  |
| 15 | Пригородненский сельсовет | 7,921 | 1984-2013 |  | 46,340 | 1985-2013 |  | 693 |  | 10 |  |
| 16 | Теребужский сельсовет | 9,037 | 2008-2012 |  | 23,476 | 2008-2012 |  | 102 |  | 2 |  |
| 17 | Титовский сельсовет | 20,132 | 2007-2010 |  | 37,210 | 2007-2010 |  | 133 |  | 6 |  |
| 18 | Т.Краснянский сельсовет | 19,604 | 199-2005 |  | 33,528 | 1993-2005 |  | 75 |  | 3 |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 236,711 |  |  | 569,292 |  |  | 3519 |  | 93 |  |

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда и социальной сферы

в муниципальном районе «Щигровский район» в 2015-2024 годах

| № п/п | Наименование МО | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Титовский с/с п.Плота | индивидуальные жилые дома | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Озерский с/с д.Колодезки | индивидуальные жилые дома | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Крутовский с/с д.Крутое (3-я оч.) | индивидуальные жилые дома | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мелехинский с/с д.Пушкарка | индивидуальные жилые дома | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Титовский с/с д.1-е Есенки | индивидуальные жилые дома | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Троицкокраснянский с/с д.Нижнекрасное, д.Струковка | индивидуальные жилые дома | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | индивидуальные жилые дома | 64 |  | 15 | 28 | 13 | 8 |  |  |  |  |  |

## Программы инвестиционных проектов развития системы газоснабжения

## муниципального район «Щигровский район» 2015 – 2024 годы (в ценах 2014 года)

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Ст-сть проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство и обеспечение сетевым газом объектов индивидуального жилья и социальной сферы расположенных на территории муниципальных образований | д.Колодезки(12 домов) – газопровод 4,06км | 4,1 | 2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | п.Плота (15 дома) – газопровод 1,09 км | 1,57 | 2015 |  |  |
|  |  | д.Крутое (3-я оч.) (16дома) – газопровод 5,54 км | 3,93 | 2016 |  |  |
|  |  | д.Пушкарка (8домов) – газопровод 1,351 км | 1,24 | 2017 |  |  |
|  |  | д.1-е Есенки (8дом) – газопровод 2,18 км | 1,38 | 2018 |  |  |
|  |  | д.Нижнекрасное, д.Струковка (5 дом) – газопровод 5,365 км | 5,85 | 2017 |  |  |
|  | Итого |  | 18,07 |  |  |  |

3.4. Схема развития водоснабжения в муниципальном районе «Щигровский район»

в 2015-2024 годах

3.4.1. Текущее состояние системы водоснабжение в муниципальном районе «Щигровский район»

Система централизованного водоснабжения имеется в населенных пунктах на территории муниципальных образований Щигровского района По состоянию на 01.01.2014 года она включает в себя 94 артезианских скважин, 94 водонапорных башен, уличных водоразборных колонок и 236,55 км водопроводных сетей, из них 14,95 км муниципальной собственности, в собственности хозяйствующего субъекта. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального район на 90% обеспечивает потребности населения. Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду от электромеханических водозаборных колонок. Система централизованного водоснабжения муниципального район «Щигровский район» характеризуется степенью износа. Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет около 50%. На текущий момент более 40% объектов водоснабжения требует срочной замены.

3.4.2. Перспективы развития схемы водоснабжения в муниципальном районе  «Щигровский район» на период 2015-2024 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального район. В 3-х муниципальных образованиях муниципального района в период 2015-2024 годов предполагается  провести реконструкцию сетей водоснабжения подключить к сетям центрального водоснабжения в общей сложности более 400 домов существующего индивидуального жилищного фонда и 2 объекта социальной  сферы. Для водоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального район предусматривается реконструировать более 10 км водопровода. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить мероприятия по повышению качества обеспечения водоснабжением.

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях

муниципального района на 01.01.2015г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) | Артезианские скважины (ед.) | Напорный водовод (км) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Уличные колонки (ед.) | Получают воду от центрального водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 | 17 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Б.Змеинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 3 | 1966-1981 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1966-1981 |  | 6,5 | 1966-1981 |  | 26 | 1966-1981 |  |  |  |
| 2 | Вишневский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 5 | 1966-1984 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1966-1984 |  | 15,0 | 1966-1984 |  | 11 | 1966-1984 |  |  |  |
| 3 | В.Ольховатский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 5 | 1966-1984 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1966-1984 |  | 16,0 | 1966-1984 |  | 34 | 1966-1984 |  |  |  |
| 4 | Вязовский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 3 | 1966-1984 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1966-1984 |  | 3,0 | 1966-1984 |  | 17 | 1966-1984 |  |  |  |
| 5 | Знаменский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 3 | 1966-1989 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1966-1989 |  | 8,0 | 1966-1989 |  | 15 | 1966-1989 |  |  |  |
| 6 | Защитенский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 6 | 1966-1984 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1966-1984 |  | 9,5 | 1966-1984 |  | 21 | 1966-1984 |  |  |  |
| 7 | Касиновский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 3 | 1966-1981 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1966-1981 |  | 8,5 | 1966-1981 |  | 10 | 1966-1981 |  |  |  |
| 8 | Косоржанский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 7 | 1966-2000 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1966-2000 |  | 16,0 | 1966-2000 |  | 27 | 1966-2000 |  |  |  |
| 9 | Кривцовский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 5 | 1966-1984 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1966-1984 |  | 11,5 | 1966-1984 |  | 15 | 1966-1984 |  |  |  |
| 10 | Крутовский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 4 | 1966-1989 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1966-1989 |  | 7,5 | 1966-1989 |  | 3 | 1966-1989 |  |  |  |
| 11 | Мелехинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 3 | 1966-2000 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1966-2000 |  | 9,0 | 1966-2000 |  | 42 | 1966-2000 |  |  |  |
| 12 | Никольский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 3 | 1966-1994 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1966-1994 |  | 8,0 | 1966-1994 |  | 5 | 1966-1994 |  |  |  |
| 13 | Охочевский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 19 | 1966-1987 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 1966-1987 |  | 57,45 | 1966-1987 |  | 20 | 1966-1987 |  |  |  |
| 14 | Озерский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 4 | 1966-1981 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1966-1981 |  | 16,0 | 1966-1981 |  | 25 | 1966-1981 |  |  |  |
| 15 | Пригородненский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 7 | 1966-1987 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1966-1987 |  | 15,0 | 1966-1987 |  | 7 | 1966-1987 |  |  |  |
| 16 | Теребужский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 5 | 1966-1989 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1966-1989 |  | 8,0 | 1966-1989 |  | 10 | 1966-1989 |  |  |  |
| 17 | Титовский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 7 | 1966-1987 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1966-1987 |  | 13,6 | 1966-1987 |  | 23 | 1966-1987 |  |  |  |
| 18 | Т.Краснянский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 2 | 1966-1981 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1966-1981 |  | 8,0 | 1966-1981 |  | 6 | 1966-1981 |  |  |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 94 |  |  | 236,55 |  |  | 317 |  |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения

### в муниципальном районе «Щигровский район» в 2015 -2024 годах

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | сл.Пригородняя Щигровского района Курской области (1-я очередь строительства) | Реконструкция сетей водоснабжения | км | - 5,188 | - | 5,188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п.Зелёная Роща Охочевского сельсовета Щигровского района Курской области | Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения | км | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | в п.Плодый, д.Матвеевка Озерского сельсовета Щигровского района Курской области | Реконструкция сетей водопровода | км | 2,6 | - | - | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. JI.Толстого Охочевского сельсовета Щигровского района Курской области | Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения | ед. | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | водопровод | км | 10,988 | - | 6,388 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - |

## Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения

## муниципального района «Щигровский район»2015 – 2024 годы (в ценах 2013 года)

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция объектов водоснабжения | сл.Пригородняяя– водопровод –5,188 км | 12,668 | 2015-24 | Повышение качества обеспечения водоснабжением | Средства бюджетов |
|  |  | п.Зеленая Роща– водопровод –1,2 км | 2,014 | 2015-24 |  |  |
|  |  | п.Плодовый, д.Матвеевка - водопровод –2,6 км | 6,724 | 2015-24 |  |  |
|  |  | п.Л.Толстого– водопровод –2,0 км | 2,40 | 2015-24 |  |  |
|  | Итого |  | 23,806 | 2015-24 |  |  |

3.5. Прогноз схемы развития  санитарной очистки в муниципальном районе «Щигровский район» на период 2015-2024 годов.

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов муниципальных образований предполагается разработка эффективной санитарной очистки и вывоза ТБО. В период 2015-2024 годов планируется устройство контейнерных площадок и ассортимента контейнеров для сбора ТБО. Кроме того, предполагается приобретение  единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в муниципальном районе «Щигровский район» на 2015-2024 годы

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | 11500 | 2,1 | 24150 | 24150 |  |
| 2 | 2016 | 11400 | 2,1 | 23940 | 23940 |  |
| 3 | 2017 | 11300 | 2,2 | 24860 | 24860 |  |
| 4 | 2018 | 11200 | 2,2 | 24640 | 24640 |  |
| 5 | 2019 | 11100 | 2,3 | 25530 | 25530 |  |
| 6 | 2020 | 11000 | 2,3 | 25300 | 25300 |  |
| 7 | 2021 | 11000 | 2,4 | 26400 | 26400 |  |
| 8 | 2022 | 11000 | 2,4 | 26880 | 26880 |  |
| 9 | 2023 | 11000 | 2,5 | 27500 | 27500 |  |
| 10 | 2024 | 11000 | 2,5 | 27500 | 27500 |  |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в

муниципальном районе «Щигровский район» на 2015-2024 годы

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | 11500 | 2,2 | 25300 | 25300 |  |
| 2 | 2016 | 11400 | 2,4 | 27360 | 27360 |  |
| 3 | 2017 | 11300 | 2,6 | 29380 | 29380 |  |
| 4 | 2018 | 11200 | 2,8 | 31360 | 31360 |  |
| 5 | 2019 | 11100 | 3,0 | 33300 | 33300 |  |
| 6 | 2020 | 11000 | 3,2 | 35200 | 35200 |  |
| 7 | 2021 | 11000 | 3,4 | 37400 | 37400 |  |
| 8 | 2022 | 11000 | 3,6 | 39600 | 39600 |  |
| 9 | 2023 | 11000 | 3,8 | 41800 | 41800 |  |
| 10 | 2024 | 11000 | 4,0 | 44000 | 44000 |  |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  в муниципальном районе «Щигровский район» на 2015-2024 годы

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м |  | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов муниципального район «Щигровский район»2015 – 2024 годы (в ценах 2014 года)

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2016 | Бюджет |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -50 ед. | 0,09 | 2015-2024 | Бюджет |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 18 ед. | 0,126 | 2015-2024 | Бюджет |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 8 ед. | 24,0 | 2015-2024 | Бюджет |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2015-2024 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 24,436 |  |  |

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники - заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2015 - 2024 годы составляет 70062 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлены.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2015 - 2024 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел. Управление Программой

Администрация муниципального района «Щигровский район» - муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

-решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального район ежегодно согласовывает перечень объектов для проведения мероприятий по модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального района.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального района с учетом хода реализации Программы администрация готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального района путем внесения соответствующих изменений в Программу. Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации информацию о ходе реализации Программы.

Раздел. Оценка социально – экономической

эффективности муниципальной программы

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные  услуги и индексы их роста

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | электроснабжение | Тариф | кВтч | 3,05 | 3,23 | 3,43 | 3,63 | 3,85 | 4,08 | 4,33 | 4,59 | 4,86 | 5,15 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | газоснабжение | Тариф | куб.м | 4,75 | 5,04 | 5,34 | 5,66 | 6,00 | 6,2 | 6,74 | 7,14 | 7,57 | 8,03 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | водоснабжение | Тариф | куб.м | 31,96 | 33,88 | 35,91 | 38,06 | 40,35 | 42,77 | 45,36 | 48,06 | 50,94 | 54,0 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | водоотведение | Тариф | куб.м | 23,59 | 25,01 | 26,51 | 28,10 | 29,78 | 31,57 | 33,46 | 35,47 | 37,60 | 39,85 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | сбор и вывоз ТБО | Тариф | куб.м | 198,0 | 209,9 | 222,5 | 235,8 | 250,0 | 265,0 | 280,9 | 297,7 | 315,6 | 334,5 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |

### Прогноз расходов населения за полный комплекс коммунальных услуг на период реализации Программы

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Расчетная единица оплаты в месяц | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Электроэнергия | 1 кв. м жилой площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 человек (50Вт/ч*3,05руб) | 152,5 | 160,8 | 168,8 | 178,1 | 187,9 | 198,2 | 209,1 | 220,6 | 232,7 | 245,6 | 259,0 | 273,3 |
| 2 | Газоснабжение | 1 кв. м жилой площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 человек (13,3куб.м.*4,75руб) | 63,18 | 66,6 | 70,3 | 74,2 | 78,2 | 82,5 | 87,1 | 91,9 | 96,9 | 102,3 | 107,9 | 113,8 |
| 3 | Водоснабжение | 1 кв. м жилой площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 человек (5куб.м*31,96руб) | 159,8 | 168,5 | 177,8 | 187,6 | 197,9 | 208,8 | 220,3 | 232,4 | 245,2 | 258,7 | 272,9 | 287,9 |
| 4 | Водоотведение | 1 кв. м жилой площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 человек (5куб.м.*23,59руб.) | 117,95 | 124,4 | 131,3 | 138,5 | 146,1 | 154,1 | 162,6 | 171,5 | 181,0 | 190,9 | 201,4 | 212,5 |
| 5 | Сбор и вывоз ТБО | 1 кв. м жилой площади | 1,01 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,31 | 1,39 | 1,46 | 1,54 | 1,63 | 1,72 | 1,81 |
|  |  | 1 человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |